# Text boxes

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 61-Zaruzie w m.Zaruzie w km  0+000-0+310

Strona 1

Opis robót

Ilość robót

1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.

Jednostka: km

0,3100

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym.

1 .

0,310

0,3100

2. D.02.01.01 Wykonanie wykopów

Jednostka: m3

100,7800

Wykopy wykonywane koparkami na odkład, bez transportu. Grunt kat. III - wykop pod przepusty i kanał deszczowy.

2 .

przepust

8,00*1,14+7,00*0,84*0,50+3,30*0,84

14,8320

zjazdy

5*7,50*0,60*0,50

11,2500

kanalizacja

28,50*2*1,00*1,10+2,00*2,00*(2,00+1,00)

74,7000

Jednostka: m3

51,4700

Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kat. III

3 .

zgodnie z tabelą robot ziemnych

51,47

51,4700

Jednostka: m3

102,6900

Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt

kat. III

4 .

zgodnie z tabelą robót ziemnych

102,69

102,6900

3. D.02.03.01 Wykonanie nasypów

Jednostka: m3

100,7800

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odl, do 3 m i zagęszczaniem warstwami. Grunt kat. I-III. -

zasypanie przepustów i kanalizacji .

5 .

100,78

100,7800

Jednostka: m3

170,0600

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km, grunt  kat. I-II

6 .

zgodnie z tabelą robót ziemnych

95,06

95,0600

pospółka na pobocza

1,50*0,10*310,00*2-20*6,00*1,50*0,10

75,0000

Jednostka: m3

170,0600

Dopłata za dalsze ...... km transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi

7 .

170,06

170,0600

Jednostka: m3

272,7500

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II

8 .

170,06+102,69

272,7500

Strona 2

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

324,2200

Zagęszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami wibracyjnymi samojezdnymi , grunt

sypki kat. I-II

9 .

102,69+51,47+170,06

324,2200

Jednostka: m2

750,0000

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów , w gruncie kat. I-III-plantowanie poboczy.

10 .

310,00*1,50*2-20*6,00*1,50

750,0000

4. D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi

Jednostka: m

8,0000

Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z ruro średnicy 60 cm na ławie

z pospółki.

11 .

8,00

8,0000

Jednostka: t

0,1100

Przygotowanie zbrojenia - o średnicy prętów 10 - 14 mm

12 .

0,105

0,1050

Jednostka: t

0,1100

Montaż zbrojenia o średnicy prętów do 10 - 14 mm

13 .

0,11

0,1100

Jednostka: m3

2,7700

Betonowanie ścianek czołowych przepustów z transportem mieszanki mieszarkami samochodowymi. Beton B30.

14 .

3,30*0,84*0,60+1,06*3,30*0,35+0,12*0,20*3,30-3,14*0,42*0,42*0,35

2,7728

5. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

Jednostka: m

57,0000

Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 400 mm.

15 .

28,50*2

57,0000

Jednostka: szt

2,0000

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o średnicy 1500 mmi gł. do 3,0 m

16 .

2

2,0000

Jednostka: szt

1,0000

Wyloty kolektorów o średnicy 40 cm z betonu B-20

17 .

1

1,0000

6. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.

Jednostka: m2

1178,0000

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanemechanicznie przy użyciu

równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

18 .

310,00*(3,50+0,15*2)

1178,0000

Strona 3

Opis robót

Ilość robót

7. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Jednostka: m2

1122,2000

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych

19 .

310,00*(3,50+0,06*2)

1122,2000

Jednostka: m2

1122,2000

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową.

20 .

1122,20

1122,2000

8. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Jednostka: m2

1178,0000

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

21 .

310,00*(3,50+0,15*2)

1178,0000

9. D.05.03.01 Nawierzchnia żwirowa

Jednostka: m2

408,0000

Górna warstwa jezdni, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm-nawierzchnia na

zjazdach.

22 .

20*20,40

408,0000

10. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego-w-wa wiążąca

Jednostka: m2

1122,2000

Nawierzchnie z betonu asfaltowego na ruch KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport

mieszanki samochodami samowyład. na odl. 5km.

23 .

310,00*(3,50+0,06*2)

1122,2000

Jednostka: m2

1122,2000

Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi  na dalsze ......... km ponad 5 km

24 .

1122,20

1122,2000

11. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego-w-wa ścieralna

Jednostka: m2

1085,0000

Nawierzchnie z betonu asfaltowego na ruch KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport

mieszanki samochodami samowyład. na odl. 5km.

25 .

310,00*3,50

1085,0000

Jednostka: m2

1085,0000

Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyładowczymi  na dalsze ........ km ponad 5 km

26 .

1085,00

1085,0000

12. D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami

Jednostka: m3

4,5000

Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami

27 .

5*7,50*0,20*0,60

4,5000

Strona 4

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m

37,5000

Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm

28 .

5*7,50

37,5000

13. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Jednostka: szt

4,0000

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm

29 .

2*2

4,0000

Jednostka: szt

4,0000

Znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2

30 .

2*2

4,0000